## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2021г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2021 году были запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-10/6/0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 43,602 км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2021г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-118 - фид. ВЛ-1 Котельная, ГСК Владимир | м | 167 | 88,02% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-418 - ул. Трудовая Владимир | м | 300 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-11 - фид. ВЛ-2 ул. Красноармейская Владимир | м | 935 | 77,11% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-114 - ул. Северная, 73,75, ул. Связи, 1,3а, ул. Краснознаменная, 1,1а, Электроприборовский проезд, 2,2а,4 Владимир | м | 513 | 98,83% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-19 - ф. Быковский проезд Владимир | м | 480 | 92,5% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-19 - ф. Красная горка Владимир | м | 1053 | 95,06% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67 - ул. Красносельская гаражи Владимир |  | 352 | 115,06% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 - ул. Каманина, поликлиника Владимир | м | 163 | 101,23% |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 13 ул. Зеленая, Куйбышева, Дзержинского, Тверская, 9 Января, Тумская, Ивановская Гусь-Хрустальный | м | 1 915 | 86,27% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 11 ул. Орджоникидзе, Горького, Октябрьская Гусь-Хрустальный | м | 790 | 97,47% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 34 ул. Ленина, Кравчинского, Красноармейская, Ст.Большевиков Гусь-Хрустальный | м | 680 | 98,53% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 5 ул. К.Маркса, Октябрьская, Луначарского Гусь-Хрустальный | м | 780 | 57,18% |
| РЭС Западный ПО Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Комсомольская Киржач | м | 1 160 | 62,93% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Суворова Киржач | м | 1 460 | 60,27% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Свобода Киржач | м | 1 950 | 69,23% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ул.Свобода Киржач | м | 900 | 119,44% |
| РЭС г. Ковров |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Долбилкина Камешково | м | 650 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Долбилкина Камешково | м | 540 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Заозерная Камешково | м | 355 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина Камешково | м | 1320 | 93,18% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 200 | 105% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 1507 | 94,23% |
| г. Ковров | ВЛ 0,23 кВ фид. 1 от ТП 216 ул.Пионерская 29, Сосновая 28-32 Ковров | м | 455 | 100% |
| г. Ковров | ВЛ 0,23 кВ фид. 3 от ТП 211 ул. Сосновая Ковров | м | 390 | 100% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15А ул. Станиславского, ул. Толстого Ковров | м | 295 | 100% |
| РЭС Западный ПО Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 12 ф.2 - ул. Невского, Фурманова, Советская, Чкалова Кольчугино | м | 890 | 104,49% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 12 ф.9 - ул. Невского, Фурманова Кольчугино | м | 210 | 180,95% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 26 ф.14 - ул.3 Интернационала Кольчугино | м | 325 | 90,15% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.1 - ул. Нефедовская, 2-я Лесная, 2-я Малая Лесная Кольчугино | м | 1565 | 97,44% |
| РЭС Владимир ПО Собинка |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г.Собинка ТП № 7 ул. Гагарина Собинка | м | 255 | 89,41% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 27- ул.21 Партсъезда Лакинск | м | 465 | 113,12% |  |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 36 ул.10 Октября Лакинск | м | 305 | 57,05% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 40 ул.Молодежная Собинка | м | 990 | 79,29% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 49 ул.Рабочий проспект Собинка | м | 325 | 96,92% |
| РЭС Владимир ПО Судогда |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда Судогда | м | 2 846 | 92,52% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда Судогда | м | 753 | 102,79% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда Судогда | м | 775 | 111,23% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП8-10 ПС Судогда Судогда | м | 1 590 | 122,96% |
| РЭС Западный ПО Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ул. Лесная Петушки | м | 1 244 | 101,77% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ул. Лесная Петушки | м | 767 | 91,92% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная Петушки | м | 420 | 101,9% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП 11 - ул. Механизаторов Петушки | м | 809 | 69,34% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 30435,6 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## Согласно плана производственной программы 2021 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ПАО «Т Плюс» и ООО «ЭСВ».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии.

## В 2021 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 140 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «ОРЭС-Владимирская область»  в результате выполнения данного мероприятия – 942,18 тыс.кВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 11,37% от поступления в сеть.

Мероприятия по снижению потерь на 2022 г.

В 2022 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 25,800 км.

Планируемый затраты на выполнение данного мероприятия 17381,35 тыс. руб.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2022г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 - ул. Николо-Галейская Храм Владимир | м | 669 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-241 - фид. ВЛ-1 Владимир | м | 399 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 - ВЛ-1 Владимир | м | 299 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 - ВЛ-2 Владимир | м | 220 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 - ул. Мира, Лермонтова Владимир | м | 606 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-421 - фид. ВЛ-1 Владимир | м | 586 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 50 ул. Речная, Крымская, Южный пер., Сакко, Суворова, Мещерская Гусь-Хрустальный | м | 1400 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 76 ул. Стеклозаводская, Кольцевая, Березовая, 1,3,5,7,9,11,13 Проезды Гусь-Хрустальный | м | 2900 |
| ПО Киржач РЭС Западный |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ул. Серегина Киржач | м | 1500 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ул. Советская Киржач | м | 720 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 87 ул. Киркижа-Калинина-пр.Муромский Ковров | м | 1055 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 45 ул. Восточная Ковров | м | 940 |
| ПО Кольчугино РЭС Западный |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 11 ф.9 - ул. Матросова, Крупской, Р. Люксембург Кольчугино | м | 1480 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 12 ф.9 - ул. Невского, Песчаная, Озерная Кольчугино | м | 1565 |
| г. Кольчугино | КТП 4, ф.2 - ул. Рачкова 1-19, 4-16; ул. Центральная 8а; ул. Октябрьская 3а Кольчугино | м | 1158 |
| ПО Собинка РЭС Владимир |
| г.Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП-29 - ул.Лермонтова г.Лакинск | м | 1360 |
| г.Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП-63 - ул.10 Октября г.Лакинск | м | 266 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП-48 - ул.Гоголя г. Собинка | м | 270 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП-59 - ул.Молодежная г. Собинка | м | 550 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП-6 - ул.Гагарина г. Собинка | м | 470 |
| д.Перебор | ВЛ-0,4кВ ТП-17 - д.Перебор д.Перебор | м | 2600 |
| ПО Суздаль РЭС Владимир |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 - ул. Ленина ПО г. Суздаль Суздаль | м | 51 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 - Коммунальный городок ПО г. Суздаль Суздаль | м | 202 |
| ПО Петушки РЭС Западный |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 7.2 - ул. Восточная, Садовая, Народная, Октябрьская, Южная, Дружбы. Петушки | м | 739 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 7.2 - ул. Восточная, Садовая, Народная, Октябрьская, Южная, Дружбы. Петушки | м | 550 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-1 ул.Владимирская Петушки | м | 2100 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ ТП - 35 - ул. Лесхозная Петушки | м | 1145 |

2. Монтаж приборов учета АСКУЭ у потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ.

В 2022 году планируется завершение заключенного в 2020 году энергосервисного контракта по установке 7200 шт. приборов учета АСКУЭ «Энергомера» в частном секторе г. Владимир сроком на 5 лет. Затраты на реализацию энергосервисного контракта по установке приборов учета составят 152 млн. руб.

Планируемый экономический эффект составит: 8913 т.кВтч в год.

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011 года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.

4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2021 году планируется вывести в резерв 140 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Жульков А.Г.