## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии выполненные в 2014г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4  кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2014 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 61,301км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2014г. |
| --- |
| ОП «Владимирская горэлектросеть» |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | Процент выполне- ния |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-530 - ул.Пригородная | м | 1025 | 96,2% |
| ОП «Собинская горэлектросеть» |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кв г. Собинка ТП № 106 ул. Красная звезда | м | 637 | 124,96% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г. Собинка ТП № 12 ул. Загородная | м | 847 | 98,7% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г. Собинка ТП № 12 ул. Запрудная | м | 995 | 87,84% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г. Собинка ТП № 11 ул. Мичурина | м | 633 | 89,73% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г. Собинка ТП № 12 ул. Родниковская | м | 680 | 95,44% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г. Собинка ТП № 12 ул. Советская | м | 347 | 78,39% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 25 ул. Ундол | м | 1520 | 121,91% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ ТП № 12 ул. Центральная | м | 653 | 83% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ ТП № 38 Первомайский переулок | м | 1025 | 180,78% |
| ОП «Горэлектросеть г. Гусь Хрустальный» |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 13 ул. Зеленая, Куйбышева, Дзержинского, Тверская, 9 Января, Тумская, Ивановская | м | 1750 | 118,29% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 52 ул. Западная, Парковая, Кирпичная, Московская, Покровская | м | 1200 | 95,83% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 38 ул. Тумская, Тверская, Новая, котельная | м | 1200 | 108,33% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 14 ул. Нижегородская, Ленинградская | м | 1300 | 84,62% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 132 п. Гусевский ул. Мира, Советская, Первомайская, Почтовая, БИО завод, АТС | м | 400 | 75% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 131 п. Гусевский ул. Советская, Мира, Строительная, станция перекачки, магазин, администрация, АТС | м | 770 | 57,79% |
| ОП «Юрьев-Польская горэлектросеть» |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф."Нефтебаза, райпо" | м | 1205 | 98,76% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф."Вокзальная" | м | 1134 | 89,95% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 | м | 2730 | 88,79% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ул.Луговая от д.44 до д.52 | м | 245 | 113,06% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 пер.Старый, пер.Музейный, ул.1Мая | м | 980 | 93,37% |
| ОП «Ковровская горэлектросеть» |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид .1 от КТП 37 ул. Сосновая З.Космодемьянской-Дальняя-Л.Чайкиной (30078) | м | 2300 | 59,13% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 12 ул.Челюскинцев - Суворова (30018) | м | 5335 | 31,49% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 1 ул.Дегтярева-Гагарина (30001) | м | 1480 | 103,04% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 67 ул. Пролетарская (30084) | м | 475 | 149,47% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 66 ул. Лопатина (30090) | м | 600 | 96,50% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 114 ул. Луговая (30071) | м | 2470 | 58,02% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 52 ул. Лесхозная (30075) | м | 595 | 123,87% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 40 ул. Пугачева (30101) | м | 370 | 103,51% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 22 ул. Никонова-Урицкого (30022) | м | 2170 | 0,74% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 68 ул. Комсомольская (30094) | м | 460 | 97,61% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 1720 | 99,09% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 994 | 81,51% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 1287 | 97,47% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 3235 | 90,53% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 729 | 79,48% |
| ОП «Кольчугинская горэлектросеть» |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 80 ф.9 - ул.Алексеева | м | 440 | 100,00% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ф.2; ТП 80 ф.6 - ул.Щербакова | м | 1380 | 100,00% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ КТП "Зеленоборская" ф.2,3 - пос. Зеленоборский | м | 1160 | 84,91% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 57 ф.8 - ул.Коллективная | м | 230 | 71,74% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ф.6 - рынок ул.Победы | м | 485 | 100,00% |
| ОП «Киржачская горэлектросеть» |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ул. Орджоникидзе Киржач | м | 2500 | 114% |
| ОП «Петушинская горэлектросеть» |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП 31 - ул. Победы, Строителей | м | 1720 | 96,51% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина (ПТ0000082) | м | 580 | 333,97% |
| ОП «Судогодская горэлектросеть» |
| п. Воровского | ВЛ-0,4 кВ ТП1,2 ПС Воровского | м | 988 | 86,03% |
| п. Воровского | ВЛ-0,4 кВ ТП3,5 ПС Воровского | м | 3257 | 92,32% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП11,14,17,21,23,24,25,31,38 ПС Судогда | м | 2635 | 90,13% |
| п. Андреево | ВЛ-0,4 кВ ТП1-9 ПС Андреево | м | 430 | 153,49% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 13 782,1 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2014 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в  2005-2010 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков  до потребителей  ОАО «ВКС» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению  потерь электрической энергии.

## В 2014 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 151 трансформатор на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «ВОЭК» в результате выполнения данного мероприятия – 1027 МВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии с 14,80% до 13,51% и снижения отпуска электроэнергии с 1 478 346 МВт·ч  до  1 474 832 МВт·ч.

## Мероприятия по снижению потерь на 2015г.

В 2015 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 56,578 км.

Планируемый экономический эффект составит: 475 т.кВтч

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2015г. |
| --- |
| ОП «Владимирская горэлектросеть» |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-530 - ул.Семязинская,13-28, Озерная,16-34 | м | 404 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-54 - ул. Пригородная | м | 671 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 - ул. Хирурга Орлова | м | 618 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-151 - ул. Никитская | м | 752 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-379 - Суздальский пр-т, ул. Фестивальная | м | 412 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-160 - проезд Чайковского | м | 885 |
| ОП «Горэлектросеть г. Гусь Хрустальный» |
| п. Гусевский | ВЛ-0,4 кВ, ТП 121 п. Гусевский ул. Северная, Железнодорожная | м | 700 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 18 ул. Прудовая, Московская, Парковая, Кирпичная, Покровская, Западная | м | 1 500 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 2 ул. Ст.Большевиков, Васильева, Орловская | м | 1 500 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 55 ул. Орджоникидзе, Пролетарская, Горького | м | 1 500 |
| ОП «Киржачская горэлектросеть» |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ул. Луговая | м | 2 080 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ул. Профсоюзная | м | 1 000 |
| ОП «Ковровская горэлектросеть» |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 71 ул. 5-го Декабря (30082) Ковров ул. Свободы ул. 5 Декабря | м | 1 210 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 63 ул. Транспортная (30015) Ковров ул. Дмитрова | м | 895 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1,2 от ТП 126 ул.Южная- (30039) Ковров ул. Сакко и Ванцетти, Энгельса | м | 2 080 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 26 ул. Парковая (30046) Ковров ул. Маяковского, ул. Грибоедова | м | 1 250 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1,2,3,4 от ТП 15А ул. Ватутина-Станиславского (30156) Ковров | м | 885 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 57 ул. Брюсова (30119) Ковров Брюсова 56,58-пр.Ленина 43 | м | 150 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 17 ул. Челюскинцев (30064) Ковров Шуйская Ковровская | м | 2 630 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 67 ул. Степана Разина (30083) Ковров ТП 189 ул. Коммунистическая | м | 1 045 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 29 ул. Барсукова-Абельмана (30052) Ковров фид. ГПТУ №2 | м | 215 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 3 опора ТП 55 ул.Абельмана (31005) Ковров с оп. №25 до38 | м | 1 935 |
| п.Артем | ВЛ-0,4 кВ п. Артем | м | 785 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Долбилкина | м | 350 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская | м | 955 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 1 625 |
| г. Камешково | ВЛ-10 кВ ТП-20 - ТП-22 Ф-1001 | м | 791 |
| ОП «Кольчугинская горэлектросеть» |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 27 ф.4 - хутор Белая речка | м | 850 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 32 ф.3,9; ТП 77 ф.3 - ул.Ленинградская Кольчугино | м | 1 300 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 32 ф.8 - ул. Кольцова Кольчугино | м | 1 000 |
| ОП «Собинская горэлектросеть» |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ КТП № 81 ул.Красная звезда | м | 520 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ КТП № 30 Почтовый переулок | м | 470 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ КТП № 30 ул. Свердлова | м | 950 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ ТП № 11 ул. Полевая | м | 510 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ ТП № 12 ул. Беловодская | м | 550 |
| г. Собинка | ВЛ-10кВ фидер № 1013 | м | 700 |
| ОП «Юрьев-Польская горэлектросеть» |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | м | 880 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 | м | 3 000 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 ф."ул.Красносельская" | м | 1 080 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ ТП-16 - ТП-18 - ТП-11 ф.1001 | м | 680 |
| ОП «Суздальская горэлектросеть» |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ Толстовский район ул. Скобенникова от ТП5 фид. ул.Толстого | м | 380 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ ул. Заречная от ТП3 фид. ул.Иринина | м | 300 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ ул. Козуева от ТП3 фид. ул.Широкая | м | 530 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ ул.Широкая от ТП3 фид. ул.Широкая | м | 370 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ ул. Пинаиха от ТП3 фид. ул.Широкая | м | 190 |
| ОП «Судогодская горэлектросеть» |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП №3 ул. Южная ПС Судогда | м | 2 165 |
| г. Судогда | ВЛЗ-10 кВ Ф-104 от ЛР№35 до ЗТП№22 ПС Судогда | м | 4 630 |
| ОП «Петушинская горэлектросеть» |
| пос. Городищи | ВЛ-0,4 кВ ТП 4 - ул. Первомайская | м | 4 000 |
| г. Петушки | ВЛ-10 кВ от ПС "Тяговая" фид. 21 от ЛР №1 до оп.№11 | м | 1 500 |
| пос. Городищи | ВЛ-10 кВ ф.поселок 2 ЦРП ГОФ ТП 8 | м | 1 200 |

2. Монтаж приборов учета системы Матрица на потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ в разрыв провода.

В 2015 году планируется установка приборов учета «Матрица» в г. Гусь-Хрустальный, г.Ковров. Суммарные затраты на реализацию программы по установке приборов учета составят 39353 тыс.руб.

Планируемый экономический эффект составит: 902 т.кВтч

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании  замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2008/2009/2010 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в  программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++,  выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ  дает в среднем экономию электроэнергии в объеме  3000 кВт*ч в год.

4.  Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2015 году планируется вывести в резерв 131 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.