## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2023г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2023 году были запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 8444  м.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2023г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-277 - фид. ВЛ-1 | м | 434 | 54,15% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-354 - фид. ВЛ-1 | м | 372 | 100,00% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-430 - фид. ВЛ-2 | м | 460 | 100,00% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-58 - фид. Жилье | м | 625 | 92,00% |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 125 п. Гусевский ул. Мира, Строительная, Советская, станция перекачки | м | 775 | 92,90% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 21 ул. Гусевская, пер.Речной, Набережная | м | 760 | 86,84% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 3 ул. Школьная | м | 375 | 109,33% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 52 ул. Кирпичная, Московская, Покровская | м | 600 | 100,00% |
| РЭС Западный ПО г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ г. Киржач | м | 145 | 100% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ КТП-800 д. Дубки | м | 720 | 100% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ул. Комсомольская, д.39-87 | м | 300 | 100% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ул. Денисенко | м | 535 | 100% |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ г. Ковров | м | 55 | 100% |
| РЭС г. Ковров ПО г. Камешково |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая от ТП 16 | м | 718 | 100% |
| РЭС Западный ПО г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.4 - ул. Нефедовская | м | 430 | 100% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.4 - ул. Нефедовская (46-32; 43-27) | м | 626 | 100% |
| РЭС Владимир ПО г. Собинка |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 13 ул.Чайковского, ул.Ленина | м | 45 | 100% |
| РЭС Западный ПО Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ Петушинский р-н | м | 469 | 100% |

Затраты на выполнение мероприятий

Стоимость материалов для выполнения данных работ составила 3 980,088 тыс. руб. без учета стоимости СМР, источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## Согласно плана производственной программы 2023 года.

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ПАО «Т Плюс» и ООО «ЭСВ».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии.

## В 2023 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 137 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «ОРЭС-Владимирская область»  в результате выполнения данного мероприятия – 0,953 тыс. кВтч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный период удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 10,09% от поступления в сеть.

Мероприятия по снижению потерь на 2024 г.

В 2024 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 6,175 км.

Планируемый затраты на выполнение данного мероприятия 5933,08 тыс. руб.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2024г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ РП-7 - ВЛ-1 | м | 500 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-145 - ул. Луначарского | м | 472 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул. Мира, ул. Усти-на-Лабе | м | 242 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул. Мира,70 | м | 213 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-241 - ВЛ-1 | м | 399 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-354 - фид. ВЛ-1 | м | 398 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-421 - фид. ВЛ-1 | м | 586 |
| РЭС Владимир ПО г. Судогда |
| г. Судогда | ВЛ-10 кВ КТП-27 ПС Судогда | м | 70 |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 - ул. Толстого | м | 503 |
| РЭС Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 120 п. Гусевский ул. Главная | м | 380 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 132 п. Гусевский ул. Восточная, Зеленая, Первомайская | м | 250 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ул. Курская | м | 790 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 3 ул. Школьная | м | 770 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 49 ул. Дальняя, Колхозная | м | 450 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ул. К.Маркса | м | 530 |
| РЭС Ковров ПО г. Камешково |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ п. К. Маркса (ВЛ 0,4 кВ п. К. Маркса ул. К. Маркса ТП-717 Ф-4) | м | 137 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Победы, 1-Мая, К. Либкнехта (ВЛ 0,4 кВ ул. Молодежная ТП-36 Ф-6) | м | 270 |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП4-ТП17, ТП8-ТП17, ТП14-ТП16 (ВЛ 10 кВ Ф-1012 от ТП-4 до опоры №9) | м | 266 |
| РЭС Ковров г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП 68 ул. Комсомольская (30094) | м | 396 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 3 от ТП 43 ул. Бурматова (Жданова) (30099) | м | 375 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 28 от ТП 14,16,93,70 до ТП 39 ул. Космонавтов-Троицко Никольское (31017)ТП 70 - ТП 39 | м | 1 360 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 6159 ул. Белинского | м | 1 047 |
| РЭС Западный ПО г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ул. Гражданская | м | 600 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ул. Гражданская | м | 500 |
| РЭС Западный ПО г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 27 ф.4 - ул. Ульяновское шоссе 12а, 12б; 1-я Линия ЛПХ 1-21,2-18а | м | 74 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.4 - ул. 2-я Лесная 56-30, 12-1, гаражи | м | 792 |
| РЭС Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 | м | 2 153 |

2. Замена приборов учета с истекшим МПИ у потребителей с установкой интеллектуальных приборов учета.

В 2024 году запланирована замена элементов измерительных комплексов с истекшим МПИ у потребителей на интеллектуальные приборы учета в количестве 5904 шт.

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.

4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2024 году планируется вывести в резерв 138 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Жульков А.Г.