## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2019г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2019 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 39,116 км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2019г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-594 - ул. 2-я Кольцевая Владимир | м | 728 | 106,32% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-594 - ул. 3-я Кольцевая Владимир | м | 650 | 94,31% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-106 - ул. Ломоносова Владимир | м | 155 | 98,71% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-120 - ул. Совхозная, 3-я Кольцевая Владимир | м | 945 | 97,88% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-137 - ул. Урицкого Владимир | м | 61 | 96,72% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 - ул. Николо-Галейская Козлов тупик Владимир | м | 50 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 - Княгинин монастырь Владимир | м | 669 | 92,69% |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 33 ул. Октябрьская, Роспотребнадзор, Калинина, м-н "Оптика" | м | 1 190 | 74,79% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 40 ул. Луговая, котельная, школа № 16 | м | 2 440 | 169,14% |
| РЭС Западный г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ул. Пролетарская, ул. Рыженкова, ул. Суворова | м | 3 400 | 50,24% |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 29 ул. Барсукова-Абельмана (30051) Ковров | м | 319 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 725 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП20 Камешково | м | 980 | 100,92% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская площадь от ТП20 Камешково | м | 1105 | 97,1% |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП-40 Камешково | м | 475 | 107,58% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 67 ул. Степана Разина (30083) Ковров | м | 795 | 90,94% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15А ул. Станиславского, ул. Толстого (ВК020534) Ковров | м | 895 | 79,33% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 39 ул.Троицко-Никольское (30104) Ковров | м | 1320 | 79,77% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 47 ул. Свердлова (30114) Ковров | м | 550 | 94% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 8 ЦРП1 - ТП35,203 ул. Челюскинцев-Советская-Першутова (31013) Ковров | м | 672 | 97,32% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ ф.2 от ЦРП 1 ул. Никонова-Ястребцева (31001) Ковров | м | 3765 | 100% |
| РЭС Западный г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 1 ОАО "БЭМЗ" ф.21 - ул.Советская ,ул.Заводская, ул. Центральная, пер. Больничный Кольчугино | м | 1 325 | 80,75% |
| г. Кольчугино | ВЛ-6 кВ ТП 67 - ТП 58 Кольчугино | м | 450 | 93,33% |
| РЭС Владимир г. Собинка |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Лакина Собинка | м | 215 | 114,88% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Лакина Собинка | м | 280 | 87,5% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 44 ул.Мира Собинка | м | 345 | 176,81% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 Октябрьский переулок Собинка | м | 1740 | 75,4% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 50 ул.Димитрова Собинка | м | 1450 | 55,72% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кв г.Собинка КТП № 11 ул.Полевая Собинка | м | 620 | 82,26% |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф.4 "Гаражи коллективные" Юрьев-Польский | м | 845 | 103,91% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 ул.Свободы, ул.Чехова Юрьев-Польский | м | 680 | 107,35% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 Юрьев-Польский | м | 846 | 99,53% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ оп.15 - ТП-515 ф.1003 ул.Свободы Юрьев-Польский | м | 433 | 105,08% |
| РЭС Владимир г. Судогда |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда Судогда | м | 1 230 | 89,43% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда Судогда | м | 960 | 79,79% |
| РЭС Западный г. Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-735 ф. ул.Вокзальная Петушки | м | 689 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Осипенко, Прудная, Лагерная, Пионерская, Подгорная, Чкалова, Кировская Петушки | м | 678 | 89,23% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 2 - ул. Весенняя, Новая, Маяковского, Чкалова Петушки | м | 719 | 95,69% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 8 - ул. Школьная Петушки | м | 1620 | 98,09% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-"Церковь" Кибирёвский пр-д Петушки | м | 518 | 103,47% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 2 - ул. Весенняя, Новая, Маяковского, Чкалова Петушки | м | 418 | 111% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 29135,64 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2019 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ПАО «Т Плюс» и ООО «ЭСВ».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии.

## В 2019 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 136 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «ОРЭС-Владимирская область»  в результате выполнения данного мероприятия - 925,34 тыс.кВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 11,34% от поступления в сеть, что на 7 619

тыс.кВтч меньше плановых показателей.

.

## Мероприятия по снижению потерь на 2020 г.

В 2020 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 40,082 км.

Планируемый затраты на выполнение данного мероприятия 25804,93711 тыс. руб.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2020г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67 - ул. Красносельская гаражи Владимир | м | 418 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-729 - ф. пескобаза Владимир | м | 635 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-730 - ул. Веризинская Владимир | м | 133 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-93 - ул. Пугачева Владимир | м | 970 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул. Фейгина, ул. Труда Владимир | м | 359 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ РП-32 - ул. Демьяна Бедного Владимир | м | 576 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-467 - ул. Василисина Владимир | м | 230 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 24 ул. Хрустальщиков, Набережная, Гусевская, Приозерная Гусь-Хрустальный | м | 5100 |
| РЭС Западный г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Владимирская Киржач | м | 700 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Владимирская (ф.№1) Киржач | м | 550 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Владимирская (ф.№2) Киржач | м | 700 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Октябрьская Киржач | м | 1370 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Пролетарская Киржач | м | 1370 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Рыженкова Киржач | м | 1370 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-601 ТП-1, ТП-2, ТП-7 Камешково | м | 9 |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-601 ТП-1, ТП-2, ТП-7 Камешково | м | 1 |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП-40 Камешково | м | 564 |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП-4-ТП-17, ТП-8-ТП-17, ТП-14-ТП-16 Камешково | м | 24 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 1030 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 10 ЦРП 1 - ТП 15 ул. Свердлова (31010) Ковров | м | 1111 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 8 ЦРП1 - ТП35,203 ул. Челюскинцев-Советская-Першутова (31013) Ковров | м | 1458 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 149 фид. Рыжова-Ленинградская -Крупская (2000000128) Ковров | м | 1035 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 149 фид. Рыжова-Ленинградская -Крупская (2000000128) Ковров | м | 357 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 56 ул. Покровского (30085) Ковров | м | 190 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 21 ул. (30035) Ковров | м | 911 |
| РЭС Западный г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 21 ф.1,2,4,5,6 - ул.Металлургов Кольчугино | м | 690 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф.2 - ул. Дзержинского, Сакко и Ванцетти, пер. Пятилетки Кольчугино | м | 1125 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф.7 - ул. Гоголя, Сакко и Ванцетти, Красина, Молодежная Кольчугино | м | 490 |
| РЭС Владимир г. Собинка |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ КТП № 22 ул.Овражная Лакинск | м | 1 400 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 50 ул.Октябрьская Собинка | м | 795 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 57 ул.Калинина Собинка | м | 345 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 57 ул.Красноборская Собинка | м | 315 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 57 ул.Родниковская Собинка | м | 190 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ КТП № 21 ул.Советский переулок Лакинск | м | 1 555 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ п.Ставрово ТП № 3 ул.Октябрьская Ставрово | м | 1 000 |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Юрьев-Польский | м | 1 108 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 ф."Ударная" Юрьев-Польский | м | 714 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ ТП-28 - ТП-51 ф.1003 Юрьев-Польский | м | 252 |
| РЭС Владимир г. Судогда |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП10 ПС Судогда, пер. М.Советский Судогда | м | 868 |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП7 ПС Судогда, пер. М.Советский Судогда | м | 845 |
| г. Судогда | ВЛ-10 кВ ТП-11-оп.59/5 (Ф-168 ) ПС Судогда Судогда | м | 422 |
| г. Судогда | ВЛ-10 кВ ТП-7-оп.58/3 (Ф-168 ) ПС Судогда Судогда | м | 1166 |
| РЭС Западный г. Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-10 кВ от ТПС "Петушки" фид. 21 Петушки | м | 1 110 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-1 ул.Владимирская Петушки | м | 2 100 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ РП 250 - ул. Дачная, Былинная, Придорожная, Полярная. Петушки | м | 518 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ РП 250 - ул. Дачная, Былинная, Придорожная, Полярная. Петушки | м | 330 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ РП 250 - ул. Дачная, Былинная, Придорожная, Полярная. Петушки | м | 300 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина (ПТ0000082) Петушки | м | 618 |
| РЭС Владимир г. Суздаль |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 - ул. Заречная Суздаль | м | 285 |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 - ул. Некрасова Суздаль | м | 370 |

2. Монтаж приборов учета АСКУЭ у потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ.

В 2020 году планируется установка приборов учета АСКУЭ «Энергомера» в г. Гороховец ,г. Судогда, г. Камешково. Суммарные затраты на реализацию программы по установке приборов учета составят 15000 тыс.руб.

Планируемый экономический эффект составит: 26,250 т.кВтч.

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011 года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.

4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2020 году планируется вывести в резерв 137 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.