## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2020г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2020 году были запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-10/6/0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 40,082 км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2020г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67 - ул. Красносельская гаражи | м | 418 | 96,32% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-729 - ф. пескобаза | м | 635 | 98,43% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-730 - ул. Веризинская | м | 133 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-93 - ул. Пугачева | м | 970 | 94,95% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - ул. Фейгина, ул. Труда | м | 359 | 94,99% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ РП-32 - ул. Демьяна Бедного | м | 576 | 97,74% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-467 - ул. Василисина | м | 230 | 82,61% |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 24 ул. Хрустальщиков, Набережная, Гусевская, Приозерная | м | 5 100 | 93,69% |
| РЭС Западный г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Владимирская Киржач |  | 700 | 67,86% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Владимирская (ф.№1) Киржач |  | 550 | 69,82% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Владимирская (ф.№2) Киржач |  | 700 | 58,57% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Октябрьская Киржач |  | 1370 | 67,15% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Пролетарская Киржач |  | 1370 | 59,85% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Рыженкова Киржач | м | 1370 | 61,46% |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 10 ЦРП 1 - ТП 15 ул. Свердлова (31010) Ковров | м | 1 111 | 90,73% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 8 ЦРП1 - ТП35,203 ул. Челюскинцев-Советская-Першутова (31013) Ковров | м | 1 458 | 97,19% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 149 фид. Рыжова-Ленинградская -Крупская (2000000128) Ковров | м | 1 035 | 100% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 149 фид. Рыжова-Ленинградская -Крупская (2000000128) Ковров | м | 357 | 100% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 56 ул. Покровского (30085) Ковров | м | 190 | 100% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 21 ул. (30035) Ковров | м | 911 | 109,88% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 1 030 | 88,93% |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-601 ТП-1, ТП-2, ТП-7 Камешково | м | 9 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-601 ТП-1, ТП-2, ТП-7 Камешково | м | 1 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП-40 Камешково | м | 564 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-6 кВ Ф-602 ТП-4-ТП-17, ТП-8-ТП-17, ТП-14-ТП-16 Камешково | м | 24 | 100% |
| ПО Кольчугино РЭС Западный |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 21 ф.1,2,4,5,6 - ул.Металлургов Кольчугино | м | 690 | 94,2% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф.2 - ул. Дзержинского, Сакко и Ванцетти, пер. Пятилетки Кольчугино |  | 1125 | 92,89% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 5 ф.7 - ул. Гоголя, Сакко и Ванцетти, Красина | м | 490 | 88,98% |
| ПО Собинка РЭС Владимир |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ КТП № 22 ул.Овражная Лакинск | м | 1 400 | 100,93% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 50 ул.Октябрьская Собинка | м | 795 | 85,53% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 57 ул.Калинина Собинка |  | 345 | 113,91% |  |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 57 ул.Красноборская Собинка | м | 315 | 79,37% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 57 ул.Родниковская Собинка | м | 190 | 101,58% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ КТП № 21 ул.Советский переулок Лакинск | м | 1 555 | 83,09% |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Юрьев-Польский | м | 1 108 | 98,38% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 ф."Ударная" Юрьев-Польский | м | 714 | 100% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-10 кВ ТП-28 - ТП-51 ф.1003 Юрьев-Польский | м | 252 | 103,17% |
| ПО Судогда РЭС Владимир |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП10 ПС Судогда, пер. М.Советский Судогда | м | 868 | 148,85% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП7 ПС Судогда, пер. М.Советский Судогда | м | 845 | 45,21% |
| г. Судогда | ВЛ-10 кВ ТП-11-оп.59/5 (Ф-168 ) ПС Судогда Судогда | м | 422 | 77,49% |
| г. Судогда | ВЛ-10 кВ ТП-7-оп.58/3 (Ф-168 ) ПС Судогда Судогда | м | 1166 | 94,43% |
| ПО Петушки РЭС Западный |
| г. Петушки | ВЛ-10 кВ от ТПС "Петушки" фид. 21 Петушки | м | 1 110 | 90,54% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ РП 250 - ул. Дачная, Былинная, Придорожная, Полярная. Петушки | м | 518 | 78,57% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ РП 250 - ул. Дачная, Былинная, Придорожная, Полярная. Петушки | м | 330 | 84,85% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ РП 250 - ул. Дачная, Былинная, Придорожная, Полярная. Петушки | м | 300 | 66,67% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина Петушки | м | 618 | 106,31% |
| ПО Суздаль РЭС Владимир |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 - ул. Заречная Суздаль | м | 285 | 97,49% |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 - ул. Некрасова Суздаль | м | 370 | 98,43% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 25804,93 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## Согласно плана производственной программы 2020 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ПАО «Т Плюс» и ООО «ЭСВ».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии.

## В 2020 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 138 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «ОРЭС-Владимирская область»  в результате выполнения данного мероприятия - 928,72 тыс.кВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 11,46% от поступления в сеть, что на 3200

тыс.кВтч меньше плановых показателей.

Мероприятия по снижению потерь на 2021 г.

В 2021 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 28,441 км.

Планируемый затраты на выполнение данного мероприятия 39100 тыс. руб.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2020г. |
| --- |
| РЭС Владимир г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-11 - фид. ВЛ-2 ул. Красноармейская Владимир | м | 935 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-114 - ул. Северная, 73,75, ул. Связи, 1,3а, ул. Краснознаменная, 1,1а, Электроприборовский проезд, 2,2а,4 Владимир | м | 513 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-19 - ф. Быковский проезд Владимир |  | 480 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-19 - ф. Красная горка Владимир | м | 1053 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67 - ул. Красносельская гаражи Владимир | м | 352 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-418 - ул. Трудовая Владимир | м | 300 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-73 - ул. Усти-на-Лабе Владимир | м | 1 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 - ул. Каманина, поликлиника Владимир | м | 163 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-118 - фид. ВЛ-1 Котельная, ГСК Владимир | м | 167 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 13 ул. Зеленая, Куйбышева, Дзержинского, Тверская, 9 Января, Тумская, Ивановская Гусь-Хрустальный | м | 1 915 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 11 ул. Орджоникидзе, Горького, Октябрьская Гусь-Хрустальный | м | 790 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 34 ул. Ленина, Кравчинского, Красноармейская, Ст.Большевиков Гусь-Хрустальный | м | 1 460 |
| ПО Киржач РЭС Западный |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ул.Свобода Киржач | м | 900 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Свобода Киржач | м | 1950 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Комсомольская Киржач | м | 1160 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ул. Суворова Киржач | м | 1460 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Долбилкина Камешково | м | 650 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Долбилкина Камешково | м | 540 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Заозерная Камешково | м | 355 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина Камешково | м | 1320 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 200 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 1 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 1507 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 6159 ул. Белинского (31007) Ковров | м | 641 |
| г. Ковров | ВЛ 0,23 кВ фид. 1 от ТП 216 ул.Пионерская 29, Сосновая 28-32 (30204,30240-30243,30245) Ковров | м | 455 |
| г. Ковров | ВЛ 0,23 кВ фид. 3 от ТП 211 ул. Сосновая (30157, 30208) Ковров | м | 390 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15А ул. Станиславского, ул. Толстого (ВК020534) Ковров | м | 295 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 20 от ТП 42 до ТП 25А ул. Ватутина ул. Чайковского (31023) Ковров | м | 208 |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 28 от ТП 14,16,93,70 до ТП 39 ул. Космонавтов-Троицко Никольское (31017) Ковров | м | 2179 |
| ПО Кольчугино РЭС Западный |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 12 ф.2 - ул. Невского, Фурманова, Советская, Чкалова Кольчугино | м | 890 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 12 ф.9 - ул. Невского, Фурманова Кольчугино | м | 370 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 26 ф.14 - ул.3 Интернационала Кольчугино | м | 325 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 54 ф.1 - ул. Нефедовская, 2-я Лесная, 2-я Малая Лесная Кольчугино | м | 1565 |
| ПО Собинка РЭС Владимир |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г.Собинка ТП № 7 ул. Гагарина Собинка | м | 255 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 27- ул.21 Партсъезда Лакинск | м | 465 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 36 ул.10 Октября Лакинск | м | 305 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 40 ул.Молодежная Собинка | м | 990 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 49 ул.Рабочий проспект Собинка | м | 325 |
| п. Ставрово | ВЛ-0,4кВ п.Ставрово КТП № 2 ул.Школьная Ставрово | м | 450 |
| ПО Судогда РЭС Владимир |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП39,40,41 ПС Судогда Судогда | м | 2 846 |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда Судогда | м | 753 |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП1-7 ПС Судогда Судогда | м | 775 |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП8-10 ПС Судогда Судогда | м | 1 590 |
| ПО Петушки РЭС Западный |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная Петушки | м | 420 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП 11 - ул. Механизаторская Петушки | м | 809 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ул. Лесная Петушки | м | 1244 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ул. Лесная Петушки | м | 767 |
| п. Городищи | ВЛ-0,4кВ КТП-735 ф. ул.Вокзальная Городищи | м | 725 |

2. Монтаж приборов учета АСКУЭ у потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ.

В 2021 году планируется продолжение заключенного в 2020 году энергосервисного контракта по установке 7200 шт. приборов учета АСКУЭ «Энергомера» в частном секторе г. Владимир сроком на 5 лет. Затраты на реализацию энергосервисного контракта по установке приборов учета составят 152 млн. руб.

Планируемый экономический эффект составит: 8913 т.кВтч в год.

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011 года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.

4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2021 году планируется вывести в резерв 138 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях АО «ОРЭС-Владимирская область» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.