## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2016г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2016 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 36,985км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2016г. |
| --- |
| РЭС г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ул. Сущевская | м | 1 168,0 | 100,69% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-798 ул. Сунгирская | м | 444,0 | 100,45% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-61 ул. Северная | м | 280,0 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-61 ул. 1-ая Пионерская | м | 369,0 | 72,35% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-198 ул. Чернышевского | м | 1 710,0 | 96,07% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ул. Усадебная | м | 1 386,0 | 98,16% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-220 ул. Михайловская | м | 340,0 | 100% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67 ул. Фурманова | м | 297,0 | 99% |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ул. Мира | м | 402,0 | 97,81% |
| г. Суздаль | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ул. Гастева - ул.Энгельса | м | 1690 | 0% |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП–3 ул. Школьная, Минская, Мичурина, Герцена, Славнова, Железнодорожная | м | 4 135,0 | 100% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ул. Толстого, Каховского, Рылеева, Пушкина | м | 1 200,0 | 100% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ул. Суворова, Сакко, Мещерская, Заречная, Дзержинского | м | 1 000,0 | 100% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ул. Фрунзе, Щербакова, А.Невского | м | 1 120,0 | 82,96% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ООО "Память" | м | 695,0 | 106,92% |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП-55 ул. Орджоникидзе, Пролетарская, Горького | м | 800,0 | 114,29% |
| п. Новый | ВЛ-0,4 кВ ТП-135 п. Гусевский ул. Ленина, котельная, д. Острова, скважина Гусь-Хрустальный г. | м | 700,0 | 100% |
| п. Гусевский | ВЛ-0,4 кВ ТП-122 п. Гусевский, водокачка, магазин, новая котельная, ЗАО "ЭНБИМА-Групп", Биоинтеллект Гусь-Хрустальный г. | м | 580,0 | 100% |
| РЭС г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ул. Десантников | м | 1 904,0 | 190,4% |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-58 ул. Магистральная | м | 1 630,0 | 203,75% |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 22 ул. Никонова-Урицкого (30022) | м | 911,0 | 115,32% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2,3 от ТП 12 ул. Челюскинцев (30018) | м | 0 | 0% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 55 ул. Комиссарова (30068) | м | 994,0 | 75,3% |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 23А ул.Мастерская (30037) | м | 1 260,5 | 108,66% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 3 опора ТП 55 ул.Абельмана (31005) | м | 365,0 | 114,06% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид.6159 от ПС Северная до Пакино Лесничество ул. Добролюбова (31026) | м | 500,0 | 100% |
| г. Ковров | ВЛ-6 кВ фид. 28 от ТП 14,16,93,70 до ТП 39 ул. Космонавтов-Троицко Никольское (31017) | м | 115,0 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Маяковского | м | 1 386,0 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Пушкина | м | 1 518,0 | 100% |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Победы, 1-Мая, К.Либкнехта | м | 2 785,0 | 100% |
| РЭС г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ г. Кольчугино | м | 270,0 | 100% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.16 - ул. Шоссейная, Железнодорожная | м | 795,0 | 93,53% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП "Копылки" ф.6,7,8 - ул.Зеленая | м | 1 390,0 | 96,53% |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 - гаражи | м | 260,0 | 100% |
| г. Кольчугино | ВЛ-6 кВ ТП-31 - КТП ул. Железнодорожная | м | 150,0 | 100% |
| РЭС г. Собинка |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ул.Южная | м | 562,0 | 107,05% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ул. Лесная | м | 1 524,0 | 92,93% |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ул. Чапаева | м | 1 053,0 | 122,44% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ул. Ундол | м | 872,0 | 68,66% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ул.Советская | м | 620,0 | 182,35% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ул.Суворовская дача | м | 1 603,0 | 87,6% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ КТП-21 ул.8 Марта | м | 1 894,0 | 119,12% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ ТП-68 ул. Удол | м | 1 020,0 | 97,14% |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ ТП-66 ул.Мира | м | 980,0 | 132,43% |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 ф."ул.1Мая" | м | 1 308,0 | 101,08% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Юрьев-Польский | м | 1 030,0 | 93,64% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф."ул.Свободы" Юрьев-Польский | м | 1 735,0 | 95,33% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 Юрьев-Польский | м | 1 065,0 | 99,07% |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 Юрьев-Польский | м | 327,0 | 81,75% |
| РЭС г. Судогда |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП-11,14,17,21,23,24,25,31,38 ПС «Судогда» | м | 1 022,0 | 100% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ул. Южная ПС «Судогда» | м | 5 183,0 | 99,98% |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП-43,44 ПС «Судогда» | м | 1 570,0 | 75,85% |
| г. Судогда | ВЛ-10 кВ РП-5 | м | 3 682,0 | 100% |
| РЭС г. Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул. Кирова | м | 2 504,0 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ с КТП-6 ф. ул. Советская | м | 2 196,0 | 100% |
| п. Городищи | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ул. Советская | м | 1 070,0 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ул. 9 Января | м | 1 182,0 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ул. Горького | м | 1 690,0 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина (ПТ0000082) | м | 1 660,0 | 100% |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина (ПТ0000082) | м | 1 060,0 | 100% |
| п. Городищи | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ул. Советская | м | 1 070,0 | 100% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 29 869,4 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2016 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ОАО «ВКС» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии.

## В 2016 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 130 трансформатор на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «ВОЭК» в результате выполнения данного мероприятия – 884 МВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии с 12,88% до 11,24%.

## Мероприятия по снижению потерь на 2017г.

В 2017 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 49,918 км.

Планируемый экономический эффект составит: 397 тыс. кВт∙ч

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2016г. |
| --- |
| РЭС г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-93 - ул. Красная | м | 971,0 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-102 - ул. Мира | м | 35,0 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-114 - ул. Северная, Горького | м | 345,0 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-211 - ф. Коттеджи | м | 430,0 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-250 - ул. Лермонтова | м | 70,0 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-268 - ул. Ново-Ямская | м | 1 210,0 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-379 - Суздальский пр-т, ул. Фестивальная | м | 416,0 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-453 - ф. Ярмарка | м | 240,0 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-80 - ул. Гороховая | м | 190,0 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 136 п. Гусевский ул. Лесная, станция перекачки, скважина | м | 650,0 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 114 ул. Карьерная, Мезиновская, Курловская, Сельская, магазин, кафе | м | 1 100,0 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 13 ул. Зеленая, Куйбышева, Дзержинского, Тверская, 9 Января, Тумская, Ивановская | м | 1 670,0 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 45 ул. Набережная, Хрустальщиков, Гусевская, Хрустальный звон, д/с № 11 | м | 1 150,0 |
| РЭС г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Гагарина | м | 800,0 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ул. Гагарина | м | 250,0 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ул. Луговая | м | 1 450,0 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП 22 ул.Никонова-Правды (30020) Ковров | м | 750,0 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП 67 ул. Пролетарская (30084) Ковров | м | 705,0 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП 17 ул. Ковровская-Никонова (30066) Ковров | м | 785,0 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП 22 ул.Володарского-Челюскинцев (30021) Ковров | м | 1 160,0 |
| п. К. Маркса | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса Карла Маркса | м | 670,0 |
| с. Патакино | ВЛ-0,4 кВ с. Патакино | м | 243,0 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская | м | 962,0 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Цыганова | м | 1 525,0 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Победы, 1-Мая, К. Либкнехта | м | 2 264,0 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Победы, 1-Мая, К. Либкнехта | м | 1 237,0 |
| РЭС г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ф. 2, ТП 77 ф.19 - ул.Чкалова | м | 1 440,0 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-55 ф. 12; ТП 12 ф.2,4,5,10; ТП 77 ф.19 - ул. Советская | м | 1 225,0 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-68 ф. 8 - ул. Волочаевская | м | 1 110,0 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-77 ф. 14.15 - гаражи | м | 480,0 |
| РЭС г. Собинка |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ г. Лакинск КТП-22 ул. Дзержинского | м | 4 025,0 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ г. Лакинск КТП-23 ул. Жуковского Лакинск | м | 4 050,0 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП-12 ул. Беловодская Собинка | м | 680,0 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП-58 ул. Родниковская Собинка | м | 400,0 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП-58 ул. Центральная Собинка | м | 220,0 |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф."База СПТУ" | м | 1 310,0 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф."Луговая 45" Юрьев-Польский | м | 680,0 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 Юрьев-Польский | м | 1 000,0 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Юрьев-Польский | м | 1 080,0 |
| РЭС г. Судогда |
| п. Передел | ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ПС «Судогда» | м | 2 605,0 |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП8-10 ПС «Судогда» | м | 1 980,0 |
| г. Судогда | ВЛ-0.4 кВ ТП-19,26,27,28,29,30 ПС «Судогда» | м | 645,0 |
| РЭС г. Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная.(ПТ0000048) | м | 1 250,0 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-34 - ул. Красная, Рабочая, Свободы, Фабричная, Песчаная, Куйбышева,(пр-д Свободы) | м | 1 680,0 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-28- ул. Красная | м | 2 780,0 |

2. Монтаж приборов учета системы Матрица на потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ.

В 2017 году планируется установка приборов учета «Матрица» в г. Гусь-Хрустальный, г. Судогда. Суммарные затраты на реализацию программы по установке приборов учета составят 28000 тыс.руб.

Планируемый экономический эффект составит: 765 т.кВтч

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011 года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.

4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2017 году планируется вывести в резерв 136 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.